ИНСТРУКЦИЯ №24

по применению дезинфицирующего средства - салфеток «Бриллиантовая чистота», производства ЗАО ЦП «Гигиена-Мед», Россия

Инструкция     разработана    ИЛЦ    ФГУИ     «Центральный    научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ), г. Москва; ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р. Вредена Росздрава»(ИЛЦ ФГУ РНИИТО); ЗАО ЦП «Гигиена-Мед», г.Москва.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ, Роспотребнадзора); Афиногенова А.Г., Бичурина М.А. (ИЛЦ ФГУ РНИИТО); Еремеев И.В. (ЗАО ЦП «Гигиена-Мед»),

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерских и гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов и др.), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью,

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Дезинфицирующее средство - салфетки «Бриллиантовая чистота» (далее салфетки «Бриллиантовая чистота») представляет собой салфетку из нетканого материала, размером 180x125 (±10) мм, одноразового использования, пропитанную 2,75±0,25г. пропиточного состава, содержащего в качестве действующих веществ дидецилдиметиламмоний хлорид (0,21-0,24%), изопропиловый спирт (69-70%), а также функциональные добавки, смягчающие кожу.

- Салфетки упаковываются от 1 до 150 шт. в пакеты из полимерных материалов и неламииированной фольги и плотно укупоренные полимерные банки.

- Хранить салфетки следует в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых вентилируемых складских Помещениях при температуре от +5°С до +30°С, вдали от нагревательных приборов не .менее 1 метра, открытого огня и прямых солнечных лучей. Средство легко воспламеняется.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня изготовления.

По истечении срока годности использование салфеток запрещено.

- Средство «Бриллиантовая чистота» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «Бриллиантовая чистота» не являются опасным грузом.

- Дезинфицирующие средство - салфетки «Бриллиантовая чистота» обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных (включая микробактерии туберкулеза) и грамоложительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза); вирулицидной активностью, в том числе в отношении возбудителей полиомиелита вирусного гепатита В, ВИЧ-инфекции. Обладает пролонгированным антимикробным  действием в течение 3 часов в режиме использования для гигиенической обработки рук.

1.6.	Пропиточный состав салфеток согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства при повторном воздействии не выражены. Нанесение средства на скарифицированную кожу не осложняет заживление искусственно нанесенных ран. Средство вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз при внесении в конъюнктивальный мешок. По ингаляционной опасности в режимах применения относится к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК дидецилдиметиламмоиий хлорида в воздухе рабочей зоны составляет 1.0 мг/м-' (2 класс опасности): изопропилового спирта - 10 мг/м3 (3 класс опасности).

1.7.	Дезинфицирующее средство - салфетки «Бриллиантовая чистота» предназначено для:

обработки кожи инъекционных полей пациентов в ЛПУ, на санитарном транспорте, населением в быту:

обработки кожи локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови;

обработки кожных покровов пациентов перед введением катетеров и пункциями в ЛПУ;

гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПУ, на санитарном транспорте, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и прочих);

гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), работников парфюмсрно-косметичсских предприятий и объектов общественного питания и пищевой промышленности, служащих объектов коммунальных служб (в том числе косметических салопов, парикмахерских и др.) и торговли, гостиничного хозяйства, на автотранспорте: населением в быту;

дезинфекции небольших по площади поверхностей, (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.) в лечебно-профилактических учреждениях, па объектах коммунального хозяйства (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения и прочие), предприятиях общественного питания, торговли и населением в быту.

2.     ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Обработка кожи локтевых сгибов доноров, обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов: пакет вскрывают, быстро извлекают салфетку и тщательно протирают кожу локтевых сгибов дважды, используя разные салфетки. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты.

- Обработка кожи инъекционного поля: пакет вскрывают, быстро извлекают салфетку и тщательно протирают кожу инъекционного поля. Время выдержки после окончания обработки -1 минута.

- Гигиеническая обработка рук: пакет вскрывают, быстро извлекаю! салфетку и тщательно протирают руки. Время обработки - не менее 30 сек.

- Обработка поверхностей: пакет вскрывают, быстро извлекают салфетку; разворачивают ее и тщательно протирают поверхность. Одной салфетки достаточно

для обработки  0,25 м2 поверхности. Время дезинфекционной выдержки составляет 5 минут.

3.       МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не обрабатывать салфетками раны и слизистые оболочки. Избегать попадания средства в глаза.

- Не допускать контакта с открытым пламенем и нагревательными приборами.

- Хранить салфетки отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных для детей.

- Не использовать по истечении срока годности средства,

- Не обрабатывать поверхности, портящиеся от воздействия спиртов.

4.        МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1, При попадании пропиточного состава в глаза их следует промыть проточной водой в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.       ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА - САЛФЕТОК «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЧИСТОТА»

Контролируемые показатели и нормы.

Дезинфицирующее средство - салфетки «Бриллиантовая чистота» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, запах, цвет, масса пропитывающей композиции в салфетке, массовая доля изопропшювого спирта, об. %; массовая доля дидецилдиметиламмоний хлоридов, % (табл.1).

В таблице 1 представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица 1 Показатели качества дезинфицирующего средства - салфеток «Бриллиантовая чистота»

| п/ п | Наименование показателей | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Влажная, равномерно пропитанная композицией, основа из нетканого материала | По п. 5.1. |
| 2. | Запах | Свойственный запах применяемой композиции | Пои. 5.1. |
| 3. | Цвет | Свойственный цвету изделия данного наименования | Поп. 5.1. |
| 4. | Размер салфетки: длина, мм ширина, мм | 180 ±10 125 | Поп. 5.1 |
| 5, | Масса пропиточного состава одной салфетки, г. | 2,75±0.25 | По п. 5.2. |
| 6. | Массовая доля изопропилового спирта, об.%, в пределах | 69-70 | Поп. 5.3. |
| 7. | Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлоридов, %, в пределах | 0,21-0,24 | По и, 5.4. |

Для определения этих показателей фирмой - изготовителем предлагаются следующие методы:

5.1.    Определение внешнего вида, запаха, цвета и размера.

Внешний вид и цвет салфеток определяют визуально, а запах - органолепически. Размер салфеток определяют с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 11117435 с диапазоном шкалы 0-250 мм.

5.2     Определение массы пропиточного состава.

5.2.1.	Оборудование и реактивы:

- стаканчик для взвешивания СВ-34/12 по ГОСТ 25336,

- колба 2-50-2 по ГОСТ 1770,

- весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г,

- спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300.

5.2.2.	Проведение испытания:

Вскрыть пакет, достать две салфетки, поместить их в стаканчики для взвешивания. Взвесить с точностью до второго десятичного знака. Залить салфетки 25 см3
этилового спирта и экстрагировать в течение 10 минут, после чего раствор слить. .Экстракцию повторить еще два раза, используя каждый раз по 25 см этилового спирта. Салфетки высушить на воздухе до постоянной массы и взвесить в тех же  стаканчиках. Результаты записывают с точностью до второго десятичного знака. Результатом является среднеарифметическое значение.

5.2.3 Обработка результатов: Массу пропитывающей композиции (X) в г/см3 вычисляют по формуле:

Х=m-m1/ L*h

Где m - масса стаканчика с салфеткой до экстракции, г

M1 - масса стаканчика с салфеткой после экстракции, г

L  - длина салфетки, мм

H  - ширина салфетки, мм

Для определения массовой доли изопропилового спирта и дидецилдиметиламмоний хлорида используют раствор, идущий на пропитку салфеток, отобранный по ГОСТ29188.2 раздел 2.

5.3. Определение массовой доли изопропилового спирта, об.% Массовую долю изопропилового спирта определяют методом газожидкостной хроматографии с применением внутреннего эталона.

5.3.1.	Аппаратура, реактивы, посуда:

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором;

Колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м, внутренним диаметром 3 мм;

Сорбент: полисорб-1, размер частиц 0,16 - 0,20 мм;

Газ-носитель - азот по ГОСТ 9293-74, особой чистоты или 1-го сорта повышенной чистоты; гелий по ТУ 51-940-80, очищенный марки А или Б;

Воздух сжатый баллонный или из компрессора;

Водород технический по ГОСТ 3022-80;

Спирт изопропиловый для хроматографии хч ТУ 6-09-4522-77;

Вещество - эталон: третбутиловый спирт для хроматографии по ТУ 6-09-4297-83;

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427 с диапазоном шкалы 0-250 мм и ценой деления 1 мм;

Лупа измерительная по ГОСТ 25706-83 или микроскоп измерительный;

Интегратор;

Весы ВЛР-200, допускаемая погрешность взвешивания до 50 ± 0,0005 г, шкала (50 - 200) + 0,001 г по ГОСТ 24104-88Е;	*

Стаканчик для взвешивания СВ-19/9 по ГОСТ 25336-82;

Микрошприц типа МШ, вместимостью 1 или 10 мм3 по ТУ 2.833.106-89.

5.3.2.	Подготовка к анализу:

5.3.2.1.	Подготовка колонки.

Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают газом-носителем со скоростью (30±5) см3/мин при программировании температуры от 50 до 190°С, затем при (190+3/С до тех пор, пока не установится стабильная нулевая линия при максимальной чувствительности  прибора. Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии; с инструкцией к прибору.

5.3.2.2. Градуировка хроматографа:

Прибор градуируют по трем искусственным смесям, состав которых приведен в таблице2

| Наименование компонента | Масса компонента в искусственной смеси, г |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Спирт изопропиловый | 0,73 | 0,75 | 0,7? |
| Третбутиловый спирт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Вода | 0,27 | 0,25 | 0,23 |

Смеси тщательно перемешивают.

Результаты взвешивания компонентов каждой смеси в граммах записывают с точностью до четвёртого десятичного знака.

Каждую искусственную смесь хроматографируют не менее трёх раз при условиях проведения анализа по

5.2.3.Градуировочиый коэффициент (К) рассчитывают по формуле:

K=mi*Sэт/mэт*Si, где

mi- масса изопропилового спирта  в искусственной смеси, г

mэт –масса вещества – эталона, г

Si    и Sэт   - площадь пика изопропилового спирта и вещества эталона в конкретном определении, мм2

Результаты округляют до второго десятичного знака.

За градуировочиый коэффициент изопропилового спирта (К;) принимают среднее арифметическое значение результатов всех определений, абсолютные расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,04%. Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градировочных коэффициентов ± 2% при доверительной вероятности Р = 0,95. Градуировку хроматографа следует проводить не реже чем через 400 анализов.

5.3.3, Проведение анализа:

Во взвешенный стаканчик дозируют 1 г анализируемого препарата, закрывают крышкой и взвешивают, Затем дозируют 0,75 г третбутилового спирта, закрывают крышкой и снова взвешивают.

Результаты взвешивания в граммах записывают с точностью до четвёртого десятичного знака.

Содержимое стаканчика тщательно перемешивают и хроматографируют.

Условия проведения анализа:

Расход  газа – носителя                              (20 ± 5) см3/мин8

Расход водорода                    (30±3) см3 / мин

Расход  воздуха                    (300±20) см3 / мин

Температура испарителя     (250±10) 0 С

Скорость диаграммной ленты   240мм/час

Объем вводимой пробы            1 мм3

Температура термостата колонки  (110±3)0 С

5.3.4. Обработка результатов:

Площадь пика измеряют интегратором или вычисляют общепринятым методом

Массовую долю изопропилового спирта X, % вычисляют по формуле:

( - градуровочный коэффициент изопропилового спирта;

5 и 8„ - площадь пика изопропилового спирта и вещества - этанола в анализируемом препарате, мм2; т и т:11 - масса пробы анализируемого препарата и масса вещества-эталона, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов анализа + 7% при доверительной вероятности Р = 0,95. 5.4. Определение содержания дидецилдиметиламмоний хлорида 5.4.1. Оборудование, реактивы и растворы:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88;

бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

колба коническая КИ-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75;

цетюширидиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

индикатор эозии-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51;

хлороформ по ГОСТ 20015-88;

натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;

натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79;

калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.	■«

5.4.2 Подготовка к анализу:

5.4.2.1.	Приготовление 0,005 н. водного раствора лаурилсульфата на
трия.

0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.4.2.2.	Приготовление сухой индикаторной смеси.

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

5.4.2.3.	Приготовление 0,005 н. водного раствора цетилпиридиния хлорида.	у^^^Т^^.

Растворяют 0,179 г цетилпиридиния хлорида в даетиллирора^ой воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема.дистиллированной водой до метки.	г '.'I   ^в**»* ада№ 9

5.4.2.4.Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Карбоматно-сульфатиый буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и Юг натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм с доведением объема дистиллированной водой до метки.

5.4.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора лаурил-сульфата натрии.

Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилеульфа-та натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 к 10 см3 раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10 см* хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилниридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титраита раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:

К - Уцп/Удс, где Уцп - объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см3; УдС - объем раствора 0,005 н. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, с/у3.

5.4.3	Проведение анализа:

Навеску анализируемого средства «Бриллиантовая чистота» массой от 1,5 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 50 см3 вносят 10 см полученного раствора средства «Бриллиантовая чистота», 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю,

5.4.4	Обработка результатов

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (Х^о) в процентах вычисляют по формуле:

0,001775-К-Л:-^   100 Хцг* -	,,	~"     , где

0,001775 - масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1см3
раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно С-Щ|2Н25804Ка) =0,005 моль/дм3 (0,005 н.), г;V    -    объем    раствора    лаурилсульфата    натрия    о^>концедтфацйей    С(С]2Н25$04Ыа) » 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), см3;	К - поправочный коэффициент раствора лаурилсуль^ат^#атрия с концентрацией С (С]2Н25504Ш) - 0,005 моль/дм3 (0,005 н.); V \ *^«* " ,    /т - масса анализируемой пробы, г;	VI - объем, в котором растворена навеска средства «Бриллиантовая чистота», равный 100 см ;

У2 — объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (10 см3).

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.